Ваше ім’я _______________

Випробувальні завдання з напряму

АРХІТЕКТУРА ТА СТРУКТУРА КС

ПЛАН

Комп’ютерні системи та мережі	3

Мікропроцесорні системи	5

Архітектура комп’ютерів	7

Комп’ютерна схемотехніка	8

Прикладна теорія цифрових автоматів	9

Якщо Ви не володієте певним напрямком дисципліни,

ПРОСТО ПРОПУСТІТЬ ЗАВДАННЯ

# Комп’ютерні системи та мережі

### Задача 1

Заголовок IP-пакету представлений шістнадцятковим кодом 0x45000040782500008909C25D20B5АС1320A7F146.

За прийнятою інформацією визначити протокол верхнього рівня, що використовує даний пакет, а також вказати клас адрес мережі, в якій розташований вузол джерела, і клас адрес мережі, в якій розташований вузол приймача. Для вирішення задачі можна використовувати повний перелік номерів протоколів із стандарту  RFC 1700.

### Задача 2

Схема мережі деякої організації виглядає таким чином:

Скласти таблицю маршрутизації для маршрутизатора G9, в якій вказати:

- адреси всіх мереж, що входять в загальну мережу;

- мережеві адреси наступного маршрутизатора, на який необхідно переслати пакет;

- мережеву адресу вихідного порту маршрутизатора G9;

- відстань до мережі призначення (критерій вибору маршруту – кількість пройдених в маршруті проміжних маршрутизаторів).

# Мікропроцесорні системи

### Задача 1

Нижче наведено програму однокристальної ЕОМ MCS-51, яка з частотою 1 Гц відображає на статичному індикаторі число 04. Змініть програму так, щоб період відображення числа на індикаторі було зменшено приблизно в 2 рази.

CSEG

ORG 0

Continue:

mov A,#0

mov DPTR,#0A004h

movx @DPTR,A          ;відмінити гасіння знакомісць С_инд

mov A,#04h            ;записати у акумулятор число 04

mov DPTR,#0A000h      ;встановити на DPTR адресу лівої

;пари знакомісць С_инд

movx @DPTR,A          ;засвітити число 04

mov DPTR,#0B000h      ;встановити на DPTR адресу правої

;пари знакомісць С_инд

movx @DPTR,A          ;засвітити число 04

CALL ZAD              ;виклик підпрограми затримки

mov A,#00001111b

mov DPTR,#0A004h

movx @DPTR,A          ;погасити всі знакомісця С_инд

CALL ZAD

jmp Continue                    ;перехід на початок програми

ZAD:                            ;підпрограма затримки

mov R1,#0FFh

C2:       mov R2,#0FFh

C4:       djnz R2, C4

djnz R1, C2

ret                   ;вихід з підпрограми

END

### Задача 2

1) Представлення цілих чисел.

У гіпотетичному мікропроцесорі для представлення цілих чисел використовується n=18 розрядів (бітів). Визначити діапазон представлення цілих чисел в даному мікропроцесорі.

2) Представлення дійсних чисел.

Як відомо, в сучасних ПК дійсні числа незалежно від форми запису (з фіксованою крапкою або з плаваючою) в пам'яті комп'ютера представляються у формі з плаваючою крапкою:

,

де М - мантиса числа, n - ступінь, g – основа системи числення (рівна 2).

Визначити діапазон представлення числових даних в гіпотетичному мікропроцесорі, в якому під мантису М виділено m=20 розрядів, під ступінь n=6  розрядів.

# Архітектура комп’ютерів

### Задача 1

Записати число можливих адрес в пам'яті ЕОМ об'ємом 4ГБ 32МБ 640КБ 3421Б у вигляді сигнатури. Визначити максимальну розрядність шини адреси.

# Комп’ютерна схемотехніка

### Задача 1

Зобразити схему формувача для апаратного усунення “брязкоту контактів” перемикача на 2 положення.

### Задача 2

Задано принципову схема мультивібратора:

R2 = R1 = 10KОм, R3 = 10МОм.

Розрахувати постійну часу для генерації частоти рівній 10 кГц.

# Прикладна теорія цифрових автоматів

### Задача 1

Провести мінімізацію заданої логічної функції F за допомогою карт Карно.

| x1 | x2 | x3 | x4 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

### Задача 2

Задано автомат Мілі, граф якого має 5 станів. Використовуючи евристичний алгоритм кодування станів автомата, що дозволяє мінімізувати комбінаційну схему автомата, закодувати стани автомата.